## Slide 1: Bienvenue aux membres de l’association du Lac à la Truite 1985-2013

## Slide 2: Lac à la Truite
Résultats des analyses

## Slide 3
Bassin versant du lac à la Truite

## Slide 4: Caractéristiques physiques du lac à la Truite
Périmètre du lac 3,5 km
Temps de séjour 8½ mois
Profondeur moyenne 5,3 m
Profondeur maximale (fosse) 15,3 m
Source : RAPPEL, 2004; FAPEL-FAUNE, 1990.

## Slide 5: Pentes du bassin versant

## Slide 6: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 7: Historique des plantes aquatiques
En 1951,peu de végétaux aquatiques ont été recensés et il s’agissait en majorité de joncs.
43 ans plus tard,
Un second inventaire, en août 1994. On observe alors que le
recouvrement moyen par les plantes aquatiques, entre la rive et une distance de 10 à 15 m de celle-ci, atteint 45 %.

## Slide 8: Dispersion des plantes aquatiques

## Slide 9: Types de lacs
Paramètres | Lac oligotrophe | Lac mésotrophe | Lac eutrophe
Morphologie | Lac profond | Lac moyennement profond | Lac peu profond
Transparence | Grande > 6 | Moyenne 3 à 6 | Faible < 3
Chlorophylle A (microgramme/litre) | < 2,5 | 2,5 à 8 | > 8
Phosphore total (microgramme/litre) | < 10 | 10 à 20 | > 20

## Slide 10: Lac oligotrophe
Un lac oligotrophe est un lac jeune.
Eaux transparentes, bien oxygénées et pauvres en nutriments.
Faible production de végétaux aquatiques.

## Slide 11: Lac mésotrophe
Lac à un niveau intermédiaire de vieillissement.
Apparition de plantes aquatiques
Eau moins transparente
Réchauffement de l’eau

## Slide 12: Lac eutrophe
Lac en fin de vie
Riche en nutriments et en végétaux aquatiques.
Modification des communautés animales.
Accroissement de la matière organique.
Déficit d’oxygène dans les eaux profondes.
Dernière étape avant la transformation en tourbière

## Slide 13: Données physico-chimiques de l’eau récoltée à la fosse du Lac à la Truite
Paramètres | 1973 | 1974 | 1982 | 1990 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2012 | 2013
Transparence (m) | 1.8 | 3.1 | 3 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.6
Chlorophyle A Micro gr/litre | --- | --- | --- | --- | --- | 2.1 | 4.7 | 3.2 | 2.9 | 3 | --- | --- | --- | 2.47
Phosphore Total Micro gr/litre | --- | --- | --- | --- | 46.5 | 17.5 | 32 | 29.5 | 7.6 | 11.1 | 9.3 | 11 | 12 | 10
pH | 6.7 | 7.1 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | --- | --- | --- | 7.8 | --- | --- | --- | --- | ---
Température Surface (°C) | 22.2 | 30 | 20.3 | --- | --- | --- | 23 | 23 | 23.5 | 20.8 | 25 | 21 | --- | ---
Température Fosse (°C) | 6.7 | 6.7 | 4 | --- | --- | --- | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | --- | ---

## Slide 14: Critères de qualité de l’eau
Paramètres | Critères | Impact
Phosphore total | Moins de 20 micro gr / litre | cours d'eau s'écoulant vers des lacs dont le contexte environnemental n'est pas problématique. Vise à éviter la modification d'habitats dans ces lacs. Vise à limiter la croissance d'algues et de plantes aquatiques
 | Moins de 30 micro gr / litre | Vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières.
Coliformes fécaux | Moins de 200 unités de coliformes fécaux / 100 ml d’eau | S’applique aux activités de contact primaire comme la baignade et la planche à voile.
 | Moins de 1000 unités de coliformes fécaux / 100 ml d’eau | S’applique aux activités de contact secondaire comme la pêche et le canotage.

## Slide 15: Coliformes fécaux 2013 Critère de baignade: moins de 200
Date échantillonage | Plage | Tributaire de l’Épervière | Chemin du Lac à la Truite
19 juin 2013 | 8 | 5 | Moins de 2
14 juillet 2013 | 7 | Moins de 2 | 2
14 août 2013 | À venir | À venir | À venir

## Slide 16: Phosphore 2013 Idéalement moins de 20 microgrammes / litre
Date échantillonnage | Échantillonné à la Fosse
19 juin 2013 | 13
14 juillet 2013 | 7
14 août 2013 | À venir

## Slide 17: Chlorophyle 2013 Idéalement moins de 20 microgrammes / litre
Date échantillonage | Échantillonné à la fosse
19 juin 2013 | 2.52
14 juillet 2013 | 2.42
14 août 2013 | À venir

## Slide 18: Zone d’accumulation sédimentaire importante
De 130 cm à plus de 250 cm d’accumulation

## Slide 19: Recommandations:
S’assurer que l’entretien des fossés.
Stabiliser les talus.
Protéger le milieu humide.
Canaliser l’eau dans les capteurs à sédiment.
Vérifier l’efficacité des fosses septiques.
Renaturalisation des rives.

## Slide 20: Artificialisation des rives
En 1988, 60% des rives étaient artificialisées.
En 1999, 44% des rives étaient artificialisées.

## Slide 21: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 22: Tributaires et marécages
Ruisseau Garneau

## Slide 23: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 24: Ruisseau de l’Épervière

## Slide 25: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 26: Ruisseau du chemin du Lac-à-la-Truite

## Slide 27: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 28: Ruisseau des Concessions

## Slide 29: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 30: Ruisseau 2

## Slide 31: Utilisation du sol
83,5%
5,6%
2,1%
8,5%

## Slide 32: Ruisseau Fleur-de-Mai

## Slide 33: Marécage Fleur-de-Mai

## Slide 34: Réalisations de l’association
Fondation de l’association 18 août 1985.
Programme des lacs pour la classification des fosses septiques.
Classification des rives.
Côté nord désigné zone de conservation.
Programme de régénération des rives (6000 arbustes plantés).
Construction de capteurs à sédiment tout autour du lac.
Obligation d’avoir des toilettes à faible débit.
Pavage des accotements sur Alfred-Desrochers.

## Slide 35: Phragmite

## Slide 36: Phragmite